# dur-HYTEC® S5-C1  |  Kreuz-C-Bandrastersystem

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ ..............................m² Pos............................ .............................lfm Pos............................ ..........................Stück | Liefern und montieren von durlum Metallkassetten im System dur-HYTEC® S5-C1. Die werkseitig mit acht Montageclips ausgerüsteten Metallkassetten werden über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei in das Bandraster eingeclipst. Mit einem Demontagewerkzeug können die Clips aus dem Bandraster herausgezogen und nach jeder Seite abgeklappt werden. Die Metallkassetten erfüllen im Verbund mit der Unterkonstruktion die Anforderungen an die RKKL 6. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016 Schichtdicke: ca. 70 µm Abmessung: 600 x 600 mm bis 1200 x 1200 mm €/m² Zulage für eine Acryl-Verfugung zur Erfüllung der Anforderungen an die RRKL 1. €/m² Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion System dur-HYTEC® S5-C1, bestehend aus mit Langlöchern versehenen C-Zargen C 2010 als Längsprofile, welche mit dem Noniusunterteil C 2003 und dem Noniusoberteil U 1300 von der Rohdecke drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt werden. An die Längsprofile werden querverlaufende, exakt auf Länge gefertigte und mit Langlöchern versehene C-Zargen C 2010 B mit Schrauben M6 [gegen Lösen gesichert] geschraubt. Der Abstand der C-Zargen ist genau auf die Größe der Metallkassetten abzustimmen, damit die an den C-Zargen aufgebrachten Dichtungen exakt anliegen. Die Längsverbindung der C-Zargen erfolgt über Zargen-Längsverbinder C 2004. Der Anschluss an die Wände erfolgt über Wandanschlussschuhe C 2009. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, die vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Alle Teile bestehen aus verz. Stahlblech. Material: verz. Stahlblech, wahlweise Aluminium oder Edelstahl Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016 Schichtdicke: ca. 70 µm €/m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016 Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm Die Randwinkel F 025 sind mit Silikon gegen die Wand/Metalldecke abzudichten. €/lfm Zulage für den Einbau einer Reinraumleuchte durlum Typ 3001 [L x B x H: 600 x 600 x 110 mm] – Schutzart IP 54 – in die Metallkassette [Pos. 1]. Liefern und montieren, einschließlich Herstellung eines werkseitigen hochgekanteten Ausschnittes und der bauseitigen Versiegelung. €/Stück |
| --- | --- |